ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY

| 604-1 604-2 604-4 604-5 604-6 604-7 | PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Nazwa zamówienia: WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTU PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI JELENIA GÓRA”

Przedmiar robót

| Lp. | baza norm | Nr ST | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jed- nostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | B00 00 00 | OGÓŁEM |  |  |  |  |
| 2 |  | B00 01 00 | 604.1 Tablica informacyjna o wymiarach 100x70 cm zlokalizowana na ul. Objazdowej (dz. nr 20, Obręb 0006 Cieplice - VI, AM-3) |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0301-02 | B00 01 01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 0,85 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0208-02 | B00 01 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 6 | m3 | 0,85 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0305-02 | B00 01 03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 3,55 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0317-01 | B00 01 04 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 3,55 |  |  |
| 7 | KNNR 2 1201-01 | B00 01 05 | Podkłady betonowe z B10 gr. 10 cm | m3 | 0,12 |  |  |
| 8 | KNNR 2 0102-02 | B00 01 06 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 3,26 |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104-01 | B00 01 07 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi A-III-N | t | 0,03 |  |  |
| 10 | KNNR 5 1102-01- analogia | B00 01 08 | Konstrukcje wsporcze - kotwy M16 osadzone w stopach monolitycznych | szt. | 8 |  |  |
| 11 | KNNR 2 0107-02 | B00 01 09 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym; B- 37 | m3 | 0,73 |  |  |
| 12 | KNNR 7 0206-04 | B00 01 10 | Konstrukcje podporowe wykonane i konfekcjonowane na budowie - poparcia z rur stalowych 51/5 mm o dł. 2,85 m - szt. 2 - kołnierze z rur stalowych 63,5/5 mm o dł. 0,15 m - szt. 2 - podstawy z blachy stalowej 160*160/8 mm - szt. 2 | t | 0,038 |  |  |
| 13 | CJO 001 | B00 01 11 | Plansza tablicy informacyjnej 1,0*0,7 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do słupków podporowych za pomocą uniwersalnych uchwytów do tablic i znaków drogowych. | m2 | 0,7 |  |  |
| 14 | CJO 002 | B00 01 12 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-1-PB-A-01 | m2 | 0,7 |  |  |
| 15 | Suma dla tablicy 604.1*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 1 Załącznika nr 1 do Oferty |  |
| 16 |  | B00 02 00 | 604.2 Tablica informacyjna o wymiarach 300x200 cm (szer. x wys.) zamontowana na konstrukcji stalowej (konstrukcja w formie kratownicy spawanej z rur stalowych mocowanych do stóp fundamentowych) na wysokości 220 cm od poziomu terenu zlokalizowana na ul. Karola Miarki (dz. nr 556, Obręb 0020 Jelenia Góra 3, AM-9) |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 1 0301-02 | B00 02 01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 8,301 |  |  |
| 18 | KNNR 1 0208-02 | B00 02 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 6 | m3 | 8,301 |  |  |
| 19 | KNNR 1 0305-02 | B00 02 03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 33,171 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0305-05 | B00 02 04 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 1,8 | m3 | 15,552 |  |  |
| 21 | KNNR 1 0317-01 | B00 02 05 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 33,171 |  |  |
| 22 | KNNR 2 1201-01 | B00 02 06 | Podkłady betonowe z B10 gr. 10 cm | m3 | 0,54 |  |  |
| 23 | KNNR 2 0102-02 | B00 02 07 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 3,26 |  |  |
| 24 | KNNR 2 0104-01 | B00 02 08 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi A-III-N | t | 0,38 |  |  |
| 25 | KNNR 5 1102-03- analogia | B00 02 09 | Konstrukcje wsporcze - kotwy M 20 osadzone w stopach monolitycznych | szt. | 12 |  |  |
| 26 | KNNR 2 0107-02 | B00 02 10 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym; B- 37 | m3 | 8,301 |  |  |
| 27 | KNNR 7 0206-04 | B00 02 11 | Konstrukcje podporowe tablic informacyjnych wyroby warsztatowe ocynkowane ogniowo; koszt prefabrykacji i montażu na budowie - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L- 4,15; szt. 3 - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L - 2,85; szt. 3 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,91; szt. 12 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,39; szt. 12 - wspornik RS 8*20*110 szt. 12 - podstawy z blachy stalowej 16*300*140 szt. 6 | t | 0,217 |  |  |
| 28 | CJO 001 | B00 02 12 | Plansza tablicy informacyjnej 3,0*2,0 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do słupków podporowych za pomocą uniwersalnych uchwytów do tablic i znaków drogowych. | m2 | 6 |  |  |
| 29 | CJO 002 | B00 02 13 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-2-PB-A-01 | m2 | 6 |  |  |
| 30 | Suma dla tablicy 604.2*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 2 Załącznika nr 1 do Oferty |  |
| 31 |  | B00 04 00 | 604.4 Tablica informacyjna o wymiarach 300x200 cm (szer. x wys.) zamontowana na konstrukcji stalowej (konstrukcja w formie kratownicy spawanej z rur stalowych mocowanych do stóp fundamentowych) na wysokości 220 cm od poziomu terenu zlokalizowana na Al. Jana Pawła II (dz. nr 1/4, Obręb 0028 28NE, AM-8) |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 1 0301-02 | B00 04 01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 8,30 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0208-02 | B00 04 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 6 | m3 | 8,30 |  |  |
| 34 | KNNR 1 0305-02 | B00 04 03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 33,17 |  |  |
| 35 | KNNR 1 0305-05 | B00 04 04 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 1,8 | m3 | 15,55 |  |  |
| 36 | KNNR 1 0317-01 | B00 04 05 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 33,17 |  |  |
| 37 | KNNR 2 1201-01 | B00 04 06 | Podkłady betonowe z B10 gr. 10 cm | m3 | 0,54 |  |  |
| 38 | KNNR 2 0102-02 | B00 04 07 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 3,26 |  |  |
| 39 | KNNR 2 0104-01 | B00 04 08 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi A-III-N | t | 0,38 |  |  |
| 40 | KNNR 5 1102-03- analogia | B00 04 09 | Konstrukcje wsporcze - kotwy M 20 osadzone w stopach monolitycznych | szt. | 12,00 |  |  |
| 41 | KNNR 2 0107-02 | B00 04 10 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym; B- 37 | m3 | 8,30 |  |  |
| 42 | KNNR 7 0206-04 | B00 04 11 | Konstrukcje podporowe tablic informacyjnych wyroby warsztatowe ocynkowane ogniowo; koszt prefabrykacji i montażu na budowie - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L- 4,15; szt. 3 - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L - 2,85; szt. 3 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,91; szt. 12 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,39; szt.12 - wspornik RS 8*20*110 szt. 12 - podstawy z blachy stalowej 16*300*140 szt..6 | t | 0,22 |  |  |
| 43 | CJO 001 | B00 04 12 | Plansza tablicy informacyjnej 3,0*2,0 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do słupków podporowych za pomocą uniwersalnych uchwytów do tablic i znaków drogowych. | m2 | 6,00 |  |  |
| 44 | CJO 002 | B00 04 13 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-4-PB-A-01 | m2 | 6,00 |  |  |
| 45 | Suma dla tablicy 604.4*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 3 Załącznika nr 1 do Oferty |  |
| 46 |  | B00 05 00 | 604.5 Tablica informacyjna o wymiarach 300x200 cm (szer. x wys.) zamontowana na konstrukcji stalowej (konstrukcja w formie kratownicy spawanej z rur stalowych mocowanych do stóp fundamentowych) na wysokości 220 cm od poziomu terenu zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego - ul. Kubsza (dz. nr 5/1, Obręb 0028 28NE, AM-36) |  |  |  |  |
| 47 | KNNR 1 0301-02 | B00 05 01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 4,88 |  |  |
| 48 | KNNR 1 0208-02 | B00 05 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 6 | m3 | 4,88 |  |  |
| 49 | KNNR 1 0305-02 | B00 05 03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 5,42 |  |  |
| 50 | KNNR 1 0317-01 | B00 05 04 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 5,42 |  |  |
| 51 | KNNR 2 1201-01 | B00 05 05 | Podkłady betonowe z B10 gr. 10 cm | m3 | 0,54 |  |  |
| 52 | KNNR 2 0102-02 | B00 05 06 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 9,55 |  |  |
| 53 | KNNR 2 0104-01 | B00 05 07 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi A-III-N | t | 0,22 |  |  |
| 54 | KNNR 5 1102-03- analogia | B00 05 08 | Konstrukcje wsporcze - kotwy M 20 osadzone w stopach monolitycznych | szt. | 12,00 |  |  |
| 55 | KNNR 2 0107-02 | B00 05 09 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ; B- 37 | m3 | 4,88 |  |  |
| 56 | KNNR 7 0206-04 | B00 05 10 | Konstrukcje podporowe tablic informacyjnych wyroby warsztatowe ocynkowane ogniowo; koszt prefabrykacji i montażu na budowie - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L- 4,15; szt. 3 - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L - 2,85; szt. 3 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,91; szt. 12 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,39; szt. 12 - wspornik RS 8*20*110 szt. 12 - podstawy z blachy stalowej 16*300*140 szt. 6 | t | 0,22 |  |  |
| 57 | CJO 001 | B00 05 11 | Plansza tablicy informacyjnej 3,0*2,0 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do słupków podporowych za pomocą uniwersalnych uchwytów do tablic i znaków drogowych. | m2 | 6,00 |  |  |
| 58 | CJO 002 | B00 05 12 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-5-PB-A-01 | m2 | 6,00 |  |  |
| 59 | Suma dla tablicy 604.5*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 4 Załącznika nr 1 do Oferty |  |
| 60 |  | B00 06 00 | 604.6 Tablica informacyjna o wymiarach 300x200 cm (szer. x wys.) zamontowana na konstrukcji stalowej (konstrukcja w formie kratownicy spawanej z rur stalowych mocowanych do stóp fundamentowych) na wysokości 220 cm od poziomu terenu zlokalizowana na ul. Nadbrzeżnej (dz. nr 753, Obręb 0018 Jelenia Góra I, AM-6) |  |  |  |  |
| 61 | KNNR 1 0301-02 | B00 06 01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 4,88 |  |  |
| 62 | KNNR 1 0208-02 | B00 06 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I-IV) Krotność = 6 | m3 | 4,88 |  |  |
| 63 | KNNR 1 0305-02 | B00 06 03 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 5,42 |  |  |
| 64 | KNNR 1 0317-01 | B00 06 04 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III | m3 | 5,42 |  |  |
| 65 | KNNR 2 1201-01 | B00 06 05 | Podkłady betonowe z B10 gr. 10 cm | m3 | 0,54 |  |  |
| 66 | KNNR 2 0102-02 | B00 06 06 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 9,55 |  |  |
| 67 | KNNR 2 0104-01 | B00 06 07 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi A-III-N | t | 0,22 |  |  |
| 68 | KNNR 5 1102-03- analogia | B00 06 08 | Konstrukcje wsporcze - kotwy M 20 osadzone w stopach monolitycznych | szt. | 12,00 |  |  |
| 69 | KNNR 2 0107-02 | B00 06 09 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym; B- 37 | m3 | 4,88 |  |  |
| 70 | KNNR 7 0206-04 | B00 06 10 | Konstrukcje podporowe tablic informacyjnych wyroby warsztatowe ocynkowane ogniowo; koszt prefabrykacji i montażu na budowie - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L- 4,15; szt. 3 - poparcia z rur stalowych RS 63/5; L - 2,85; szt. 3 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,91; szt. 12 - pręty z rur stalowych RS 25/4; L- 0,39; szt. 12 - wspornik RS 8*20*110 szt. 12 - podstawy z blachy stalowej 16*300*140 szt. 6 | t | 0,22 |  |  |
| 71 | CJO 001 | B00 06 11 | Plansza tablicy informacyjnej 3,0*2,0 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do słupków podporowych za pomocą uniwersalnych uchwytów do tablic i znaków drogowych. | m2 | 6,00 |  |  |
| 72 | CJO 002 | B00 06 12 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-6-PB-A-01 | m2 | 6,00 |  |  |
| 73 | Suma dla tablicy 604.6*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 5 Załącznika nr 1 do Oferty |  |
| 74 |  | B00 07 00 | 604.7 Tablica informacyjna o wymiarach 225x150 cm (szer. x wys.) montowana na ścianie budynku zlokalizowanego na ul. Karola Miarki (dz. nr 515/59, Obręb 0020 Jelenia Góra 3, AM-8). |  |  |  |  |
| 75 | KNR-W 2-02 1610-02- analogia | B00 07 01 | Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys. do 6 m | kol. | 2,00 |  |  |
| 76 | NCW-1010-57-00 | B00 07 02 | Wiercenie w ścianach z cegły otworów montażowych o średnicy do 20 mm i głębokości 120 mm | szt. | 8,00 |  |  |
| 77 | NCW-1008-51-00 | B00 07 03 | Montaż w otworach w płaszczyźnie poziomej kotew syst. HILTI lub kołków rozprężnych M12*150 | szt. | 8,00 |  |  |
| 78 | CJO 001 | B00 07 04 | Plansza tablicy informacyjnej 2,25*1,5 m; prefabrykacja warsztatowa i montaż na budowie - prefabrykat z płaskiego arkusza z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z zawiniętymi krawędziami na obwodzie tworzącymi usztywnione kasetony - usztywnienie dodatkowe planszy systemowymi profilami aluminiowymi - mocowanie tablicy do ściany budynku przy pomocy kotew wklejanych lub kołków rozprężnych; 2,25*1,5 | m2 | 3,38 |  |  |
| 79 | CJO 002 | B00 07 05 | Nadruk na tablicy informacyjnej; solwentowy na folii, zalaminowany z powłoką anty UV, wg projektu graficznego 604-7-PB-A-01 | m2 | 3,38 |  |  |
| 80 | Suma dla tablicy 604.7*) *) kwotę należy przenieść do wiersza nr 6 Załącznika nr 1 do Oferty |  |