Załącznik nr 4

Umowa nr ....................	- wzór

Zawarta w dniu ................... w Jeleniej Górze pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy pl. Piastowskim 12, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000150045 o kapitale zakładowym 215 308 000; NIP 611-020-41-61, REGON 230179280, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.	Pana Wojciecha Jastrzębskiego- Prezesa Zarządu

a

............................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Umowa niniejsza zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Udzielenia Zamówień Publicznych stanowiącym Załącznik  do Zarządzenia nr  352/2008 Prezesa  Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z  dnia  05.06.2008 roku.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest :

Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

2.  Szczegółowy opis  przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 3

Strony ustalają, że dostarczenie  przedmiotu Umowy nastąpi max. 60 dni od daty podpisania Umowy.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu Umowy a w szczególności zobowiązuje się, że osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu Umowy.

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą w wyznaczonym terminie a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot Umowy odebrać.

2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w   tym do udostępnienia niezbędnych danych.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy z roku 2011, wolny od obciążeń osób trzecich, wolny  od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i objęty gwarancją.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nr polisy.............................................., oryginał polisy okaże Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

§ 7

1. Za dostarczenie przedmiotu Umowy stanowiące jej wykonanie  ustala się wynagrodzenie netto ................zł ( słownie: ..........................................) plus należny podatek VAT. Podatek VAT będzie ustalony w wysokości według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

3. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

4. Z chwilą sporządzenia protokołu odbioru wszelkie prawa w stosunku do przedmiotu Umowy, a także wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyszczególnione w § 7 pkt 1. przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, stwierdzającego sprawność, kompletność oraz zgodność przedmiotu dostawy z warunkami zamówienia.

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada Numer Identyfikacji Podatkowej .....................

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada Numer Identyfikacji Podatkowej ..................

8

1. Wykonawca wnosi  .............................zł ( słownie: ............................................................)

tj. 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt. 1 Umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w..................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt.1  podlega zwrotowi na zasadach  określonych w SIWZ.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na agregat prądotwórczy……………  miesięcy oraz gwarancji na przyczepę pod agregat prądotwórczy……………….. miesięcy.

2. Wykonawca odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze powstałe w trakcie eksploatacji. Zaistniałe wady powinny być stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca zapewnia świadczenie nieodpłatnych napraw części przedmiotu zamówienia objętych gwarancją w okresie gwarancji i odpłatnych w okresie pogwarancyjnym.

4. W razie zaistnienia wad Zamawiający dostarczy przedmiot dostawy na koszt gwaranta do  punktu serwisowego w ..............................

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 3 dni  od dnia dostarczenia przedmiotu dostawy.

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy od dnia jej wydania Wykonawcy do dnia jej odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających rękojmi.

§ 10

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od wykonania Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, jak również 1 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy.

3. W sytuacji gdy kary umowne, przewidziane powyżej nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli stwierdzi, że Wykonawca realizuje zamówienie:

- bez zachowania należytej staranności

- z naruszeniem obowiązujących przepisów

- niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

### WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr 1 do Umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Agregat powinien charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

- agregat fabrycznie nowy i wolny od obciążeń osób trzecich,

- moc ciągła – 500 kVA/400 kW,

- napięcie nominalne – 230 V/400 V,

- częstotliwość – 50 Hz,

- silnik wyposażony w automatyczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej zapewniający stabilność częstotliwości + / - 0,25% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica synchroniczna o wysokiej sprawności (3L+N+PE), samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia + / - 0,5% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica trójfazowa synchroniczna o współczynniku mocy cos 0,8, klasa izolacji H,

- rozruch elektryczny,

- ustawienie pracy: ręczny, automat, test,

- Zakłócenie radioelektryczne zgodnie ze standardami VDE 0875 stopień G i ML 4671 AB,

- współczynnik THD (bez obciążeń) < 2%,

- klasa izolacji H,

- obudowa wyciszona – stopień ochrony minimum IP44. Poziom hałasu max. – 80 db mierzony w odległości 7 m,

- nowoczesny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1500 obr./min. z grzałką bloku silnika, chłodzony cieczą,

- mikroprocesorowy automatyczny panel sterująco – kontrolny wskazujący parametry sieci i pracy agregatu, z wyświetlaczem LCD w języku polskim, zamontowany na agregacie, umożliwiający podłączenie zewnętrznego układu SZR oraz wizualno – akustycznego panelu sygnalizacyjnego, informującego służbę dyżurną o aktualnym stanie agregatu,

- układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem,

- automatyczny układ ładowania akumulatorów rozruchowych z układem monitorującym stan akumulatorów,

- zewnętrzny, zamykany na klucz wlew paliwa,

- odłącznik akumulatorów rozruchowych,

- wyłącznik awaryjny STOP,

- wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie zwarciowe agregatu, zabudowany na agregacie,

- zbiornik paliwa w ramie agregatu, o pojemności wystarczającej na minimum 8 godziny pracy przy obciążeniu znamionowym. Ilość paliwa dostarczonego wraz z agregatem ma zapewnić pracę urządzenia na co najmniej 8 godziny przy obciążeniu znamionowym,

- ręczna pompka do wymiany zużytego oleju,

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe,

- regulator napięcia – elektroniczny,

- okres gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy i nie krótszy niż gwarancja producenta,

- wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej,

- wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonego urządzenia wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym,

- wykonawca przedstawi oświadczenie o gotowości podpisania kontraktu serwisowego na okres 24 miesięcy po wygaśnięciu gwarancji,

- agregat oraz jego główne podzespoły takie jak silnik, prądnica, panel sterowania muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

- wykonawca zobowiązuję się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia

Przyczepa pod agregat prądotwórczy powinna charakteryzować się następującymi parametrami:

- osie 2 szt. x 5500 kg w wersji tandem na zawieszeniu pneumatycznym z możliwością podnoszenia i opuszczania platformy,

- hamulce bębnowe sterowane pneumatycznie z automatyczna regulacją siły hamowania,

- dwuprzewodowy pneumatyczny system hamulcowy zgodny z ECE,

EBS, ABS

- hamulec parkingowy pneumatyczny,

- koła 215/75 R17,5 – 4 szt. + koło zapasowe 1 szt.,

- konstrukcja ramy wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo, przystosowana do montażu agregatu,

- dyszel z możliwością regulacji wysokości,