SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

| Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. | Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stefan Misiejuk tel. 75 75 520-94 (5) |
| --- | --- |
| Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 | Kod Pocztowy : 58-560 Jelenia Góra |
| Miejscowość : Jelenia Góra | Województwo: dolnośląskie |
| Telefon: 75/ 73 03- 501 | Faks: 75/ 73 03-516 |
| Poczta elektroniczna (e-mail): justyna.poplawska@wodnik.net.pl | Adres internetowy: www.wodnik.net.pl |

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie według regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Agregat powinien charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

- agregat fabrycznie nowy i wolny od obciążeń osób trzecich,

- moc ciągła – 500 kVA/400 kW,

- napięcie nominalne – 230 V/400 V,

- częstotliwość – 50 Hz,

- silnik wyposażony w automatyczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej zapewniający stabilność częstotliwości + / - 0,25% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica synchroniczna o wysokiej sprawności (3L+N+PE), samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia + / - 0,5% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica trójfazowa synchroniczna o współczynniku mocy cos 0,8, klasa izolacji H,

- rozruch elektryczny,

- ustawienie pracy: ręczny, automat, test,

- Zakłócenie radioelektryczne zgodnie ze standardami VDE 0875 stopień G i ML 4671 AB,

- współczynnik THD (bez obciążeń) < 2%,

- klasa izolacji H,

- obudowa wyciszona – stopień ochrony minimum IP44. Poziom hałasu max. – 80 db mierzony w odległości 7 m,

- nowoczesny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1500 obr./min. z grzałką bloku silnika, chłodzony cieczą,

- mikroprocesorowy automatyczny panel sterująco – kontrolny wskazujący parametry sieci i pracy agregatu, z wyświetlaczem LCD w języku polskim, zamontowany na agregacie, umożliwiający podłączenie zewnętrznego układu SZR oraz wizualno – akustycznego panelu sygnalizacyjnego, informującego służbę dyżurną o aktualnym stanie agregatu,

- układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem,

- automatyczny układ ładowania akumulatorów rozruchowych z układem monitorującym stan akumulatorów,

- zewnętrzny, zamykany na klucz wlew paliwa,

- odłącznik akumulatorów rozruchowych,

- wyłącznik awaryjny STOP,

- wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie zwarciowe agregatu, zabudowany na agregacie,

- zbiornik paliwa w ramie agregatu, o pojemności wystarczającej na minimum 8 godziny pracy przy obciążeniu znamionowym. Ilość paliwa dostarczonego wraz z agregatem ma zapewnić pracę urządzenia na co najmniej 8 godziny przy obciążeniu znamionowym,

- ręczna pompka do wymiany zużytego oleju,

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe,

- regulator napięcia – elektroniczny,

- okres gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy i nie krótszy niż gwarancja producenta,

- wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej,

- wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonego urządzenia wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym,

- wykonawca przedstawi oświadczenie o gotowości podpisania kontraktu serwisowego na okres 24 miesięcy po wygaśnięciu gwarancji,

- agregat oraz jego główne podzespoły takie jak silnik, prądnica, panel sterowania muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

- wykonawca zobowiązuję się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia

Przyczepa pod agregat prądotwórczy powinna charakteryzować się następującymi parametrami:

- osie 2 szt. x 5500 kg w wersji tandem na zawieszeniu pneumatycznym z możliwością podnoszenia i opuszczania platformy,

- hamulce bębnowe sterowane pneumatycznie z automatyczna regulacją siły hamowania,

- dwuprzewodowy pneumatyczny system hamulcowy zgodny z ECE,

EBS, ABS

- hamulec parkingowy pneumatyczny,

- koła 215/75 R17,5 – 4 szt. + koło zapasowe 1 szt.,

- konstrukcja ramy wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo, przystosowana do montażu agregatu,

- dyszel z możliwością regulacji wysokości,

- błotniki + fartuchy przeciwbłotne z tworzywa, oświetlenie zewnętrzne zgodne z KD UE,

- kliny pod koła 2 szt.,

- podpory stabilizujące 4 szt.,

- podpora dyszla,

- tablice wyróżniające, oznakowanie konturowe,

- gwarancja minimum 36 miesięcy,

Wykaz dokumentów jakie ma dostarczyć Wykonawca:

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - wymagane świadectwa i dokumenty: do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego agregatu, silnika, prądnicy i panela sterowniczego potwierdzające wszystkie przez Zamawiającego parametry - deklaracje zgodności CE agregatu (potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z dyrektywą Niskiego Napięcia 2006/95/WE oraz Dyrektywą Kompatybilności Elektomagnetycznej 2004/108/WE), Certyfikat Zatwierdzenia Typu Silnika w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą 97/68/EC z poźniejszą zmianą przez Dyrektywę 2008/88/EC, deklaracje zgodności prądnicy CE, deklaracje zgodności CE panela sterującego, wykaz firm serwisowych wraz z certyfikatami.

  - dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu prądotwórczego, zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu,

  - sporządzenie wstępnej umowy serwisowej.

2. Wspólny Słownik Zamówień,  kody CPV :

31122000-7– Jednostki  prądotwórcze

3. Zapłata za wykonane prace zrealizowana będzie w systemie bezgotówkowym.  Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się  max. 60  dni od daty  podpisania Umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadający niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia     (załącznik nr 3 ).

2.    Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania  ubezpieczenia odpowiedzialności   cywilnej.

  - Zaoferowanie :

-  wykonanie przedmiotu zamówienia max. 60 dni od daty  podpisania Umowy

- zaakceptowanie 21 dni terminu płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego   faktury VAT

-  gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy i nie krótszej  niż gwarancja producenta,

- gwarancji na przyczepę pod agregat prądotwórczy minimum 36 miesięcy

- Z ubiegania się o zamówienie  wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3.2  podlegają   wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia

3.3 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

4.    Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie § 8 pkt. 6 – 7  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 05.06.2008 r. składa następujące dokumenty:

A.1 )   Aktualny  odpis  z właściwego  rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej

A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób      składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego   potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

A.4)  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

A.5)    Kserokopię  aktualnej, opłaconej  polisy, która obejmuje rodzaj działalności będącej przedmiotem zamówienia a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy w całości lub części, gdy opłacana jest w ratach, na dzień składania ofert.

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej   wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - załącznik nr 2

- oświadczenie o  nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  – załącznik nr 3

- zatwierdzony wzór Umowy – załącznik nr 4

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do    porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub faksem (fax wymaga potwierdzenia pisemnego w terminie do 3 dni ). W takiej samej formie należy przekazywać oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Strona internetowa www.wodnik.net.pl

Wszelką korespondencje należy przekazywać na adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

Stefan Misiejuk

tel. 75 75 520-94 ( 5 )

e-mail : justyna.poplawska@wodnik.net.pl

- Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom chyba, że pytanie wpłynęło do  Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Nie udziela się ustnych i telefonicznych odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach :

- pieniężnej,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej  :

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł ( słownie: osiem  tysięcy złotych 00/100 )

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego :

BZ WBK S.A. III O / Jelenia Góra

20 1090 2633 0000 0006 5601 1172

z dopiskiem:

Wadium przetargowe:  Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium uważa się za wpłacone, jeśli w dniu otwarcia ofert ( do godziny otwarcia ofert ) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz              z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w szczególności, jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z           przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 %  całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, przed podpisaniem Umowy, tj. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany  wnieść 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy a następujących formach :

- pieniężnej,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BZ WBK S.A. III O / Jelenia Góra

20 1090 2633 0000 0006 5601 1172

z dopiskiem :

„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  - Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi na zasadach :

- 100% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku  bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

X. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie (czytelnie) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia pod rygorem odrzucenia.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.  58-560 Jelenia Góra , Plac Piastowski 21,

OFERTA

na:

Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów”  oraz jako  awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

# Nie otwierać przed godz. 9 ³° dnia 27.12.2011 r.

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego jak wyżej (Sekretariat) nie później niż do dnia  27.12.2011 r. do g. 09 ºº.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Piastowskim 12, pokój 21  na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu  27.12.2011 r.

o g.09 ³°.

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dot. zaproponowanych cen.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte  w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej :

SKŁADNIKI OCENY OFERTY :

Nazwa kryterium:					Waga kryterium :

Cena								100 %

Najkorzystniejszą ofertę określi wzór:

ΣP= Cmin/Cb x 100

ΣP – suma uzyskanych punktów oferty wyrażona w punktach

Cmin – oferowana najniższa cena ryczałtowa netto wyrażona w złotych

Cb– oferowana cena ryczałtowa netto ( badana ) wyrażona w złotych

Wykonawca , który zaoferuje najniższą cenę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu

zamówienia otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów.

Oferta najkorzystniejsza będzie ta, której suma będzie najwyższa.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty za względu na to, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, wówczas wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert  - oferty, oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych w ofercie.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi  Oferentów  podając w szczególności nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronach  internetowych Zamawiającego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  Zamawiający zawiadomi  równocześnie wszystkich Wykonawców.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających.

###### XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki Umowy , albo wzór Umowy, Jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie Zamówienia na takich warunkach

Projekt Umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 4  do

niniejszej SIWZ.

XVIII. Warunki  podpisania Umowy

Zamawiający zawrze Umowę w sprawie zamówienia  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy  w toku

postępowania o udzielenia zamówienia

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania  przez Zamawiającego czynności , do której jest zobowiązany stosuje się środki ochrony prawnej określone w Regulaminie Wewnętrznym Udzielania Zamówień Publicznych - Rozdział IX Protesty i Odwołania.

###### XX. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej.

XXI. Załączniki

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- załącznik nr 4– Wzór Umowy