|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. (75) 73-03-501, fax (75) 73-03-516 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000150045 NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 215 308 000,00 |
| --- | --- |

# Dotyczy : Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „ GRABARÓW”  oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

Zgodnie z § 11 pkt. 3  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 05.06.2008 r.  w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 11

Proszę o odpowiedź czy przyczepa, którą chcemy, Państwu zaproponować będzie spełniała także Państwa oczekiwania. W załącznikach podajemy parametry techniczne przyczepy. Jest to rodzaj przyczepy, która jak najbardziej umożliwia dostęp do agregatu z każdej strony i którą stosowaliśmy w innych projektach. Parametry techniczne : ładowność techniczna ( kg) - 8000, prędkość technicznie dopuszczalna (km/h) – 40, Liczba osi – 2, standardowe zawieszenie osi – resor paraboliczny, standardowy rozmiar ogumienia – 14-65x16, maksymalny rozmiar ogumienia – 14/65x16, powierzchnia ładunkowa platformy (m2) – 15, długość platformy ładunkowej (m) – 6,6, długość całkowita platformy z odsuniętą max ścianą tylną (m) – 7,45,  szerokość platformy ładunkowej(m) – 2,45, wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym (m) – 1,1.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający w SIWZ określił parametry techniczne  przyczepy pod agregat prądotwórczy. Przyczepa zgodna z tymi parametrami będzie spełniała wymogi Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kół  14/65 x 16 R.

# Text boxes

®