Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                            NP/ZP/10/2012

CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

- Wymagane parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania podstawowe:

- rok produkcji 2012-fabrycznie nowa

- skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana lub półautomatyczna z 4 biegami w przód i wstecz

- napęd na cztery koła

- kolumna kierownicy nastawna/regulowana

- fotel kierowcy z regulacją pneumatyczną i pasami bezpieczeństwa

- blokada wysięgnika koparki elektro-hydrauliczna

- światła przednie drogowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze przód/tył

- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

- ramie koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym

- pompa zasilająca wielotłoczkowa

- wysokość do sworznia obrotu (ładowarka) co najmniej 3300 mm

- wysokość wysypu (ładowarka) przy przechyle łyżki ok. 45 stopni co najmniej 2600 mm

- głębokość kopania (ładowarka) co najmniej 75 mm

- wysokość kopania/robocza (koparka) bez teleskopu co najmniej 5000 mm

- wysokość kopania/robocza (koparka) z teleskopem co najmniej 5900 mm

- zasięg na poziomie gruntu (od osi obrotu) co najmniej 6500 mm

- głębokość kopania co najmniej 5900 mm

- wysokość ładowania przy wysuniętym ramieniu teleskopowym min.4400 mm

- szerokość łyżki (ładowarka) co najmniej 2200 mm

- łyżka (koparka) standardowa + wąska ok 400 mm

- łyżka koparkowa z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego

- kąt obrotu łyżki koparkowej min. 180º

- rozległe powierzchnie przeszklenia na całym obwodzie kabiny

- dwa gniazda elektryczne wewnętrzne/zewnętrzne 12 V na lampy ostrzegawcze

- klakson

- wycieraczki szyby przedniej oraz tylnej + spryskiwacze

- zaczep szybkomocujący (szybkozłącze) na ramię kopiące

- kabina operatora ogrzewana i klimatyzowana spełniająca wymagania konstrukcji

ochronnej ROPS/FOPS

- poziom hałasu w kabinie zgodny z obowiązującą normą

- panel operatorski powinien zawierać co najmniej wskaźnik poziomu paliwa, temperaturę cieczy chłodzącej i licznik motogodzin (MTG),

- lusterko boczne zewnętrzne regulowane

- młot hydrauliczny + instalacja hydrauliczna

- paliwo-olej napędowy

- silnik wysokoprężny z turboładowaniem o pojemności do 4500 cm3

- emisja spalin zgodna z wymogami europejskiej normy Stage IIIA

- moc użyteczna nie mniejsza niż 70 KW

- lampa ostrzegawcza na dachu kabiny

- dźwiękowy sygnał cofania,

- zbiornik paliwa min. 120 litr. napełniany z poziomu gruntu,

- system umożliwiający rozruch silnika w niskich temperaturach, akustyczny system powiadamiający o wystąpieniu usterek lub wizualny na panelu operatorskim (sterowania).

- instrukcja obsługi w języku polskim

- katalog części zamiennych

- przedstawienie Umowy Serwisowej

- gwarancja przynajmniej 36 miesięcy lub minimum 4 tys. motogodzin

  - Wymagania dodatkowe:

- koszty związane z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;

- przekazanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. baza PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. ul. Ceglana 7,58-560 Jelenia Góra na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z opisem stanu technicznego oraz na podstawie żądanych dokumentów:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- katalogu części zamiennych,

- potwierdzających udzielenie gwarancji,

- potwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego w języku polskim zgodnie z obowiązującym prawem,

- książki serwisowej pojazdu w języku polskim,

- umożliwiających rejestrację pojazdu we właściwym urzędzie, w tym badania techniczne pojazdu.

- pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane prawem polskim, w tym wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz. U. z 2003, nr 32, poz. 262).

- wykonawca zapewni szkolenie operatorów w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe 
(rok produkcji 2012),

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty nazwy, marki, typu,  oraz producenta oferowanego sprzętu,

- Wykonawca powinien być związany umową dystrybucyjną z producentem sprzętu który oferuje w ramach niniejszej dostawy,

- Wykonawca zapewni, aby serwis świadczony był przez firmę posiadającą autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi przynajmniej 36 miesięcy lub minimum 4 tys. motogodzin,

- Wykonawca zapewni serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej gwarancji oraz po okresie gwarancji,

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym:

- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia – max. 24h,

- czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 72h,

- czas dokonania naprawy: max. 14 dni od momentu zgłoszenia,

- usunięcie usterki lub awarii wynikającej z gwarancji serwisowej na koszt serwisu, łącznie z  kosztami części zamiennych i robocizny.