|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21 tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000150045 NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 218 007 000,00 |
| --- | --- |

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla zamówienia na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/ZP/10/2012

- Czy dopuszczacie Państwo, aby głębokość kopania wynosiła co najmniej 5853 mm?

Odp.1.  Dopuszczamy głębokość kopania co najmniej  5850 mm

- Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie oznaczają parametry:

- Wysokość kopania/robocza (koparka) bez teleskopu co najmniej 5000mm.

- Wysokość kopania/robocza (koparka) z teleskopem co najmniej 5900mm?

Odp. 2. Parametr rozumiany jako maksymalna wysokość robocza układu koparkowego z wysuwem i bez wysuwu.

- Czy dopuszczacie Państwo, aby blokada wysięgnika koparki była mechaniczna, skutkująca takim samym zablokowaniem wysięgnika jak blokada elektro-hydrauliczna, oferowana tylko przez jednego producenta koparko-ładowarek?

Odp.3  Blokada przesuwu bocznego układu koparkowego - Elektro-hydrauliczna

Blokada wysięgnika ramienia koparki  - dopuszczamy mechaniczną blokadę załączaną z kabiny operatora

# Text boxes

®