|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21 tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000150045 NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 218 007 000,00 |
| --- | --- |

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla zamówienia pn. Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS 
w pojazdach/maszynach/urządzeniach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/ZP/13/2012

Pytanie 12

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego

dotyczącą sond paliwowych czy w pozostałych niewymienionych przez Zamawiającego pojazdach w których nie ma możliwości montażu sondy paliwa ma być także prowadzony pomiar i kontrola zużycia paliwa? (za pomocą interfejsu CAN bądź w oparciu o fabrycznie montowany pływak w pojeździe).

Odp. 12

Tak. Wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zamontowania sondy paliwa należy przewidzieć inny sposób (interfejs CAN / fabryczny pływak ) pomiaru paliwa.

Pytanie 13

Zgodnie z zestawieniem wartości dostawy i wdrożenia urządzeń GPS dla Jednostek transportowych i sprzętu PWIK „WODNIK” Sp. z o.o. czy w pojazdach z pozycji nr 6, 12, 13, 20 oraz agregatach prądotwórczych z pozycji 31 przewidują Państwo monitorowanie dodatkowych sygnałów tj. np. praca pomp?

Odp. 13

Monitorowanie dodatkowych sygnałów powinno odbywać się na pojazdach z pozycji:

6          - (1szt.)

12        - (2szt.)

13        - (2szt.)

31        - w agregatach nie przewidujemy monitorowania dodatkowych sygnałów poza podstawowymi parametrami (czas pracy, paliwo)

Pytanie 14

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.1 dotyczącym referencji z wdrożenia podobnego systemu w innej firmie co Państwo rozumieją pod pojęciem „inna firma”?

Odp. 14

Zmiana pkt. 1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) część III- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykreśla się zapis:

- Referencje z wdrożenia podobnego systemu w innej firmie, której flota składa się z co najmniej 25 pojazdów/maszyn służbowych objętych systemem monitoringu.

Pytanie 15

Czy w/w referencje mają stanowić załącznik do oferty?

Odp. 15

Zmiana pkt. 1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) część III- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykreśla się zapis:

- Referencje z wdrożenia podobnego systemu w innej firmie, której flota składa się z co najmniej 25 pojazdów/maszyn służbowych objętych systemem monitoringu.

# Text boxes

®