Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                            NP/ZP/15/2012

CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.

Wymagane parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

Wymagania podstawowe:

- Rok produkcji 2012

- ABS

- ESP+ASR

- Wspomaganie kierownicy

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością odłączenia)

- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe

- Kierownica regulowana dwuosiowo

- Komputer pokładowy

- Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa Pb95

- Zamek centralny sterowany pilotem

- Lusterka boczne składane elektrycznie, regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia

- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

- Gniazdo wewnętrzne 12V

- Ilość siedzeń 5

- Fotel kierowcy regulowany na wysokości

- Kanapa tylna dzielona

- Radio CD sterowane z kierownicy

- Zestaw głośnomówiący zintegrowany z systemem audio

- Pojemność 1550 cm3 do 1600 cm3

- Moc od 100 KM do 130 KM

- Skrzynia biegów manualna

- Lakier metalizowany – srebrny

- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

- Koła stalowe 16”

- Opony letnie na wyposażeniu + opony zimowe z felgami 4szt.

- Dywaniki gumowe

- Koło zapasowe pełnowymiarowe

- Zużycie paliwa w mieście do 10,0 l./ 100 km

- Zużycie paliwa poza miastem do 7,0 l./ 100 km

- Czujnik parkowania tyłem

- Autoryzowany Serwis na terenie miasta Jelenia Góra

- Gwarancja na pojazd minimum 2 lata bez limitu kilometrów

- Gwarancja na lakier minimum 3 lata bez limitu kilometrów

- Gwarancja antykorozyjna minimum 10 lat

- Przedstawienie Umowy Serwisowej

- Wymagania dodatkowe:

- koszty związane z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;

- przekazanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. baza PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. ul. Ceglana 7,58-560 Jelenia Góra na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z opisem stanu technicznego oraz na podstawie żądanych dokumentów:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- katalogu części zamiennych,

- potwierdzających udzielenie gwarancji,

- potwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego w języku polskim zgodnie z obowiązującym prawem,

- książki serwisowej pojazdu w języku polskim,

- umożliwiających rejestrację pojazdu we właściwym urzędzie, w tym badania techniczne pojazdu.

- pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane prawem polskim, w tym wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz. U. z 2003, nr 32, poz. 262).

- wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe 
(rok produkcji 2012),

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty nazwy, marki, typu,  oraz producenta oferowanego sprzętu,

- Wykonawca powinien być związany umową dystrybucyjną z producentem sprzętu który oferuje w ramach niniejszej dostawy,

- Wykonawca zapewni, aby serwis świadczony był przez firmę posiadającą autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- Wykonawca zapewni serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej gwarancji oraz po okresie gwarancji,

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym:

- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia – max. 24h,

- czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 72h,

- czas dokonania naprawy: max. 7 dni od momentu zgłoszenia,

- w przypadku gdy czas serwisu lub napraw gwarancyjnych jest dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewnia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego.

- usunięcie usterki lub awarii wynikającej z gwarancji serwisowej na koszt serwisu.