Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                   NP/ZP/16/2012

CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA pn.

„Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS w pojazdach/maszynach/urządzeniach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakupu i zainstalowanie systemu lokalizacji GPS zawierający wszystkie elementy umożliwiające efektywne zarządzanie flotą przez lokalizowanie 
i raportowanie pracy pojazdów/maszyn służbowych eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wymienionych w załączniku nr 1 do formularza oferty.

  - Informacje dodatkowe:

Ogólny zakres funkcji jakie powinien posiadać program:

- Pełna analiza z możliwością  monitorowania pracy poszczególnych jednostek

transportowych samochodów/maszyn budowlanych/urządzeń w czasie rzeczywistym.

(dotyczy głównie danych w postaci raportów zużycia paliwa, przejechanych kilometrów, tras przejazdów, czasu i miejsca postoju, ubytków paliwa + dodatkowe opcje w postaci różnych zdefiniowanych przez użytkownika systemu alertów np. o opuszczeniu przez pojazd danej strefy itp.)

- Dokładna analiza z możliwością generowania raportów za wybrany okres dla

wybranych obiektów lub grupy obiektów (zużycia paliwa, przejechanych kilometrów, trasy przejazdu,

czasu i miejsca postoju, ubytków paliwa itp.)

- Dostęp do oprogramowania i map przez przeglądarkę internetową z możliwością zdefiniowania

uprawnień ( administrator / dyspozytor itd. ) + dodatkowo oprogramowanie licencjonowane na 4 niezależne stanowiska komputerowe z aplikacją mapową do wizualizacji pracy pojazdów zabezpieczone hasłem i kluczem sprzętowym uniemożliwiającym nieautoryzowany dostęp.

(Zamawiający nie przewiduje ze swojej strony żadnych dodatkowych kosztów związanych z kupnem

Licencji na oprogramowanie typu off line)

- Pełna kontrola administratora nad przydzielaniem uprawnień poszczególnym grupom

- Bezpieczeństwo przesyłanych danych i stabilność pracy systemu przez 24h

- Ciągłość pracy lokalizatora na własnym zasilaniu awaryjnym w czasie minimum 24h w temperaturze
   od -25 do +60 ºC

- Ciągłe monitorowanie położenia pojazdu i poziomu paliwa w zbiorniku oraz przesyłanie

danych z pojazdu co najmniej co dwie minuty (z możliwością ustawienia czasu pomiaru)

- W przypadku braku medium transmisji danych (np. brak zasięgu GPRS) gromadzenie danych

w urządzeniu i przesłanie danych na serwer po nawiązaniu połączenia

- Darmowy serwis urządzeń lokalizacyjnych w czasie trwania umowy z gwarancją wymiany

lokalizatora na nowy w przypadku jego awarii

- Szybkość reakcji serwisowej wykonawcy nie dłuższa niż 48h

- Stała zryczałtowana opłata abonamentowa powinna zawierać licencję pakietu oprogramowania z

mapami, archiwizację danych, koszty transmisji danych

- Dostęp do strony www w cenie abonamentu

- Oprogramowanie w języku polskim

- Funkcja modułu alarmowego informującego o różnych zdarzeniach (uruchomienie pojazdu, ubytek

paliwa, przekroczenie czasu pracy, zbliżający się termin badania technicznego/przeglądu pojazdu itp.)

- Możliwość zdefiniowania na mapie obszarów klienta

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości urządzeń GPS +/- 10 %

- Preferowany montaż urządzeń pomiarowych w pojazdach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i

maszynach budowlanych typu koparko-ładowarka – sonda paliwa z odpowiednim certyfikatem

bezpieczeństwa dla danego typu paliwa.

- Preferowany montaż urządzeń pomiarowych w pojazdach osobowych/ciężarowych o DMC do

3,5 tony – w przypadku gdy nie mam możliwości zamontowania sondy paliwa należy przewidzieć inny

najbardziej skuteczny i pewny sposób pomiaru paliwa (magistrala CAN – montaż interfejsu pod CAN /

brak magistrali CAN – montaż pod fabryczny pływak)

- Preferowana sonda paliwa: hydrostatyczna APLISENS typ CS-26 lub równoważna

- Urządzenie pomiarowe ( sonda paliwa ) powinna spełniać podstawowe wymagania:

- Powinna mierzyć rzeczywisty poziom paliwa w zbiorniku,

- Wynik pomiaru powinien być przedstawiony w litrach,

- Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 1,5%,

- Sonda powinna posiadać homologację potwierdzającą możliwość jej montażu w pojazdach samochodowych,

- Referencje z wdrożenia podobnego systemu w firmie, w której flota składała się z co najmniej 15 pojazdów objętych systemem monitoringu (referencje mają stanowić załącznik do oferty)

- Eksport danych do plików PDF / XLS

Pozostałe informacje:

- Dostarczenie opisu systemu z ofertą cenową

- Obszar monitorowania pojazdów: Polska

- Bezpłatne przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania i  map pracowników

użytkujących system

- Montaż urządzeń GPS z zachowaniem gwarancji serwisowej pojazdów

- Pełny serwis i gwarancja przynajmniej 24 m-ce

- Jednostkowa stawka abonamentu nie przekraczająca 55zł / pojazd netto bez limitów i ograniczeń

- Jednostkowa stawka abonamentu dla nowych, dodatkowych urządzeń wprowadzonych do systemu po dacie podpisania umowy nie będzie przekraczała stawki zatwierdzonej w postępowaniu przetargowym dla danego typu pojazdu [PLN/netto], powiększonej o wskaźnik cen towarów i usług za dany rok w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie komunikatu Prezesa GUS publikowanego na stronie internetowej www.stat.gov.pl,

- Stanowisko komputerowe ( laptop-urządzenie przenośne ) z oprogramowaniem licencjonowanym z

aplikacją mapową do wizualizacji pracy pojazdów zabezpieczona hasłem i kluczem sprzętowym

uniemożliwiającym nieautoryzowany dostęp.

- Preferowany model komputera ( Laptop - Asus X53SC-SX496V ) lub równoważny o minimalnych

parametrach nie gorszych niż:

- Procesor		i7 2,2GHz

- Karta graficzna	1024MB

- Pamięc		4GB

- Dysk 			500GB 5400 obr/min

- Matryca		15,6 ‘’

- Napęd optyczny	DVD

- Waga			do 3kg

- Gwarancja		24m-ce